## Slide 1: Кейс 2 Разработка системы управления потоком транспортируемой жидкости, обеспечивающей равномерное поступление на конечный объект
Батурина Татьяна Левыкин Михаил
Команда SNZ, город Снежинск, Челябинская область
Левыкин Алексей

## Slide 2
Исходные данные
Система состоит из нескольких дожимных насосных станций (ДНС) и товарного парка (ТП). ДНС предназначены для перекачки жидкости. ТП является единым приемником. В состав ДНС и ТП входят буферные ёмкости, оборудованные датчиками уровня жидкости. Насосы ДНС имеют контроллеры для внешнего включения или отключения. ДНС и ТП объединены трубопроводами. Трубопровод может состоять из нескольких сегментов различного диаметра. Допускается каскадное объединение ДНС.
Система должна обеспечивать равномерное поступление жидкости в ТП, т.е. объём жидкости, поступающей в ТП, должен быть равен пропускной способности напорного трубопровода ТП.
В настоящее время управление насосами ДНС осуществляется в ручном режиме.
Имеется система, обеспечивающая перекачку жидкости от нескольких источников к единому приемнику.
Задача
Предложить концепцию автоматизированной системы управления (АСУ) для обеспечения равномерного поступления жидкости в ТП.
АСУ должна регулировать работу ДНС на основе текущих значений объёма жидкости, поступающей в буферную ёмкость ТП или ДНС, стоящей ниже по каскаду.
Верификация
Разработать прототип программного обеспечения АСУ.

## Slide 3
Алгоритм решения
В качестве системы математического моделирования предлагается использовать язык Modelica и среду для разработки моделей OpenModelica.
Систему реального времени реализовать на основе технологии SignalR.
Встраивание математической модели в систему реального времени за счет преобразования модели по стандарту Functional Mock-up Interface (FMI).
Для решения задачи управления предлагается использовать математическую модель, встроенную в систему реального времени.
Определения
Modelica – объектно-ориентированный, декларативный, мультидоменный язык моделирования для компонентно-ориентированного моделирования сложных систем, в частности, систем, содержащих механические, электрические, электронные, гидравлические, тепловые, энергетические компоненты, а также компоненты управления и компоненты, ориентированные на отдельные процессы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Modelica
OpenModelica – свободное открытое программное обеспечение для моделирования, симуляции, оптимизации и анализа сложных динамических систем.
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenModelica
Functional Mock-up Interface – стандартизированный интерфейс, который используется для компьютерного моделирования сложных кибер-физических систем. Модель преобразованная к интерфейсу FMI является модулем (Functional Mock-up Unit или FMU), состоящим из программы на языке C, XML-файла с описанием модели и, при необходимости, дополнительных данных.
https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_Mock-up_Interface
SignalR – свободная открытая программная библиотека для сетевого взаимодействия в клиент-серверной архитектуре на основе протокола WebSocket.
https://en.wikipedia.org/wiki/SignalR

## Slide 4
Алгоритм решения
В составе библиотеки OpenModelica есть раздел Fluid, который содержит базовые модели для моделирования прокачки жидкостей по трубопроводам.

## Slide 5
Архитектура решения
Программное обеспечение АСУ может быть реализовано с использованием микросервисной архитектуры.
Сервис моделирования, C#
OpenModelica
FMU модель системы перекачки
Модель системы перекачки
ASP.Net
FMU wrapper
Параметры долговременного хранения (например, объёмы ёмкостей, пороговые значения и т.п.)
Преобразование модели по стандарту FMI
SignalR
. . .
Сервисы управления ДНС
Сервис контроля ТП
Интерфейс параметров модели
Интерфейс результатов моделирования
Интерфейс параметров модели
UI системы мониторинга
Web-приложение, JavaScript
Desktop-приложение, C#
UI оператора системы

## Slide 6
Архитектура прототипа
Прототип предназначен для демонстрации моделирования работы ДНС в реальном времени.
Сервис моделирования, C#
OpenModelica
FMU модель ДНС
Модель ДНС
ASP.Net
FMU wrapper
Преобразование модели по стандарту FMI
SignalR
Интерфейс результатов моделирования
UI системы мониторинга
Web-приложение, JavaScript

## Slide 7
Модель ДНС

## Slide 8
Результаты
Предложена концепция ПО АСУ для обеспечения равномерного поступления жидкости в ТП. В основе концепции лежит математическая модель системы перекачки жидкости, встроенная в микросервис. Микросервис должен работать в режиме реального времени.
Исходный код
модель ДНС
FMU и обёртка на языке C#
Web-сервис реального времени
SPA-приложение для мониторинга параметров ДНС
https://github.com/AlLevykin/techstorm
https://simulationresearch.lbl.gov/wetter/download/2013-IBPSA-Pang-Dye-Nouidui-Wetter-Deringer.pdf
Полезные ссылки
“Linking interactive Modelica simulations to html5 using the Functional Mockup Interface for the LearnHPB platform.” Lawrence Berkeley National Laboratory, USA
https://www.researchgate.net/ ... The_Modelica_Fluid_and_Media_Library_for_Modeling ... Pipe_Networks
“The Modelica Fluid and Media Library for Modeling of Incompressible and Compressible Thermo-Fluid Pipe Networks”
5th International Modelica Conference
https://sites.ecse.rpi.edu/ ... publications/conference/2022/CP220_MdC_Modelica_RealTime_dSPACE.pdf
“Power System Real-Time Simulation using Modelica and the FMI.” American Modelica Conference 2022

## Slide 9: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Левыкин Алексей
Батурина Татьяна
Левыкин Михаил
Старший разработчик, Альфа-Банк
Ведущий специалист,
АУ Информком
Студент, ИРИТ-РТФ УрФУ им. Б.Н. Ельцина